Инструкция по эксплуатации Изучите эту инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок Назначение Иммобилайзер Сфинкс 1.7m (С1.7m) – высокоэффективное средство защиты автомобиля от угона. С1.7m имеет понятный для пользователя принцип управления и за счет наличия в своей конструкции датчика ускорения с программируемой чувствительностью самый совершенный на сегодняшний день алгоритм блокировки двигателя с имитацией неисправности. Сфинкс 1.7m может использоваться как самостоятельно, так и в составе любого охранного комплекса. Принцип действия При несанкционированном запуске (С1.7m находится в режиме охраны) двигатель будет работать сколь угодно долго на неподвижной машине. После попытки тронуться с места загорятся стоп-сигналы автомобиля, и иммобилайзер заблокирует двигатель. В Сфинкс 1.7m применен программируемый выход к реле блокировки. Алгоритм действия блокировки двигателя зависит от выбранного типа: нормально замкнутая блокировка (НЗ) - после того, как С1.7m заглушит двигатель, НЗ блокировка снимается через 10 секунд независимо от положения ключа зажигания, что обеспечивает невозможность нахождения блокируемой цепи; нормально разомкнутая блокировка (НР) - блокирует двигатель до выключения зажигания либо снятия С1.7m с охраны. Технические характеристики Напряжение питания 7 − 20 V Ток потребления 4 mA Ток выхода к реле блокировки не более 1,5 A Максимальная мощность ламп стоп-сигнала 120 W Рабочие температуры − 400 … + 1050С

Постановка С1.7m в режим охраны С1.7m ставится в режим охраны автоматически через 10 секунд после выключения зажигания. При этом прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждая, что система вошла в режим охраны. Снятие С1.7m с охраны Для снятия С1.7m с охраны необходимо до или после включения зажигания до начала движения автомобиля нажать на педаль тормоза (подать "+" на серый провод или "–" на синий провод иммобилайзера (см. схему подключения)) и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала, подтверждающих снятие С1.7m с охраны. В случае активации функции кодированного снятия с охраны, снятие с охраны осуществляется следующим образом: До или после включения зажигания до начала движения автомобиля нажать на педаль тормоза и не отпускать ее до завершения ввода кода. Коснуться и удерживать сенсор – с интервалом 0,6 секунды начнут звучать короткие звуковые сигналы. Отпустить сенсор после того количества звуковых сигналов, которое соответствует первой цифре кода. Аналогично ввести вторую цифру кода. В случае правильного ввода кода прозвучит сигнал снятия с охраны (два коротких звуковых сигнала). Отпустить педаль тормоза. Если снятие с охраны производится до включения зажигания, то зажигание необходимо включить не позже чем через 10 секунд после снятия с охраны. Иначе С1.7m автоматически переходит в режим охраны, о чем оповестит короткий звуковой сигнал. В С1.7m применена защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер. После 3-х попыток угона (3 раза сработала блокировка двигателя) снять с охраны С1.7m можно будет только через 4 минуты при условии выключенного зажигания. Если в течение 4-х минут включалось зажигание, снималась клемма с аккумулятора, то отсчет 4-х минутного интервала времени начинается сначала. Технический режим Если Вы оставляете автомобиль на СТО, введите иммобилайзер в технический режим работы (в этом режиме С1.7m не будет блокировать двигатель). Вход в технический режим Снять С1.7m с охраны. При включенном зажигании удерживать педаль тормоза и сенсор в течение 10-ти секунд, пока не прозвучит 4 коротких звуковых сигнала, подтверждающих вход в технический режим. При отключении аккумулятора автомобиля технический режим сохраняется. Выход из технического режима Снять С1.7m с охраны. Защита от насильственного угона – Anti-Hi-Jack Иммобилайзер поддерживает пассивный тип режима Anti-Hi-Jack – автоматическая активизация режима при открытии или закрытии водительской двери автомобиля. Суть алгоритма работы режима Anti-Hi-Jack заключается в следующем: После открытия или закрытия водительской двери при включенном зажигании и снятом С1.7m с охраны активизируется режим Anti-Hi-Jack, о действии которого оповестит короткий звуковой сигнал сразу после начала движения. Через 10 секунд после начала движения начнут мигать стоп-сигналы, и одновременно будет происходить периодическая кратковременная блокировка двигателя с постепенным увеличением времени глушения. Примерно через 10 секунд после начала этого процесса иммобилайзер окончательно заглушит двигатель. Если при программировании выбран жесткий способ остановки (H-type), то через 20 секунд после начала движения двигатель заблокируется без предварительного кратковременного глушения. Программирование иммобилайзера (рекомендуется выполнять специалистам) Сфинкс 1.7m позволяет путем программирования адаптировать систему под конкретный автомобиль. Изменяемые функции иммобилайзера: Снятие с охраны путем ввода двухзначного кода Изначально (режим по умолчанию) снятие с охраны осуществляется касанием сенсора после нажатия на педаль тормоза. Тип блокировки и способ глушения двигателя в режиме Anti-Hi-Jack Тип блокировки – нормально замкнутая (НЗ) или нормально разомкнутая (НР) блокировка. Для реле НЗ (НР) можно задать различные алгоритмы глушения двигателя в режиме Anti-Hi-Jack: безопасный способ (S-type) – периодическая кратковременная блокировка двигателя с постепенным увеличением времени глушения; жесткий способ (H-type) – С1.7m через 20 секунд после начала движения заблокирует двигатель без предварительного кратковременного глушения. Чувствительность датчика ускорения По сигналу с датчика ускорения иммобилайзер определяет момент начала движения автомобиля. Чувствительность сенсора Выбор чувствительности определяется условиями использования сенсора в автомобиле: низкая чувствительность при работе иммобилайзера совместно с бесконтактным сенсором CLS-C; при коммутировании сенсорного провода на корпус. средняя (рекомендуется) при работе иммобилайзера в условиях высокого уровня помех, вызывающих ложные сработки сенсора. высокая обеспечивает надежное срабатывание сенсора при очень сухой коже рук.

Программирование функций иммобилайзера Вход в режим программирования функции иммобилайзера Снять С1.7m с охраны. При включенном зажигании удерживать педаль тормоза и сенсор до тех пор, пока не прозвучит определенное количество длинных звуковых сигналов, соответствующих выбранной функции (см. рисунок): 1 сигнал – установка кода снятия с охраны 2 сигнала – выбор типа блокировки и способа глушения двигателя 3 сигнала – выбор чувствительности датчика ускорения 4 сигнала – выбор чувствительности сенсора Установка кода снятия с охраны Задание кода Для ввода первой цифры кода коснуться и удерживать сенсор – с интервалом 0,6 секунды начнут звучать короткие звуковые сигналы. Отпустить сенсор после того количества звуковых сигналов, которое соответствует выбранной первой цифре кода. Аналогично ввести вторую цифру кода. При выходе из режима программирования кода в случае ошибки при задании кода (введена одна цифра кода) после выключения зажигания прозвучит 2 коротких звуковых сигнала снятия с охраны. С1.7m войдет в режим «снят с охраны». После программирования нового кода возможность снятия с охраны С1.7m «старым» кодом сохраняется до тех пор, пока пользователь не воспользуется 10 раз новым кодом для снятия иммобилайзера с охраны (при первом программировании «старым» кодом является код 33). Сброс кодового снятия с охраны (возврат к режиму по умолчанию) Войти в режим программирования кода. Выключить зажигание. Прозвучит длинный звуковой сигнал подтверждения. Иммобилайзер войдет в режим «снят с охраны». После сброса кода снятие с охраны производится простым касанием сенсора после нажатия на педаль тормоза. При последующей активации функции кодированного снятия с охраны «старым» кодом будет являться последний используемый код Программирование типа блокировки и способа глушения двигателя в режиме Anti-Hi-Jack Выбор типа блокировки и способа глушения двигателя осуществляется кратковременным касанием сенсора. После каждого касания сенсора прозвучит 1, 2, 3 или 4 звуковых сигнала, соответствующих выбранной установке. Программирование чувствительности датчика ускорения Выбор чувствительности датчика ускорения осуществляется кратковременным касанием сенсора. Программирование чувствительности сенсора Выбор чувствительности сенсора осуществляется кратковременным касанием сенсора. Низкая чувствительность сенсора выбирается лишь в случае работы С1.7m совместно с бесконтактным сенсором CLS-C либо при коммутировании сенсорного провода на корпус. Выход из режима программирования функции иммобилайзера Выключить зажигание. Прозвучит длинный звуковой сигнал подтверждения. С1.7m войдет в режим «снят с охраны». Установка и подключение С1.7m Сфинкс 1.7m может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Рекомендуется располагать С1.7m в горизонтальной плоскости в соответствии со стрелкой (изображена на корпусе С1.7m), указывающей направление движения автомобиля.

# Text boxes

www.meguna.ru

meguna@mail.ru

Copyright © 2012 MEGUNA.

Все права защищены

™

Иммобилайзер

model No. СФИНКС™ 1.7m

Сверхмалые габариты, позволяющие спрятать Сфинкс 1.7m даже в жгуте проводов.

Уникальный алгоритм имитации неисправности двигателя.

Отсутствие индикатора работы иммобилайзера, создающее трудности для его обнаружения.

Возможность использования функции кодированного снятия с охраны (двухзначный код).

Программируемый выход к реле блокировки (НЗ или НР).

Программируемый способ глушения двигателя в режиме Anti-Hi-Jack (S-type или H-type).

Только правильные действия по снятию с охраны С1.7m подтверждаются звуковым сигналом.

Электронный технический режим. Самокалибрующийся сенсор.

Защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер.

Эффективная защита от насильственного угона автомобиля – режим Anti-Hi-Jack

(реализован безопасный алгоритм остановки автомобиля).

Расширенные возможности инсталляции, адаптация к любому автомобилю.

Исключительная надежность иммобилайзера обеспечивается самой передовой элементной базой на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP® и современной SMD–технологией производства.

Гарантийный срок  –  3 года с момента приобретения устройства.

10 сек

16 секунд

технический

режим

4 сек

задание

кода

4 сек

4 сек

чувствительность

сенсора

чувствительность

датчика

ускорения

тип

блокировки

НЗ – H

НЗ реле – S-type

НР – S

установка по умолчанию

НР – H

звуковые сигналы соответствующего типа и способа

высокая

средняя

низкая чувствительность

звуковые сигналы соответствующих уровней чувствительности

установка по умолчанию

высокая

средняя

низкая чувствительность

звуковые сигналы соответствующих уровней чувствительности

установка по умолчанию

СФИНКС™  1.7m

желтый

оранжевый (0,5 мм2)

+5 V

+12 V

фиолетовый

Стоп-сигнал

(Рmax = 120 W)

Meguna ®

Company

черный (0,5 мм2)

черный

красный (0,5 мм2)

+12 V DC

корпус (–)

зажигание (+)

подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется + 12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ"  и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ"

серый

синий

выключатель

педали тормоза (+)

выключатель

педали тормоза (–)

выход (+) к стоп-сигналу

сенсор

коричневый

+12 V

к управляемой

цепи

НЗ

выход (–) к реле блокировки

+12 V

к управляемой

цепи

НР

применение синего или серого провода определяется конкретным вариантом управления С1.7m

(способ управления − нажать на тормоз (т.е. серый провод подключен к выключателю педали тормоза) и коснуться сенсора − лишь один из возможных вариантов)

концевик водительской двери (–)

подключается к винту или небольшому металлическому элементу салона автомобиля, не имеющих контакта с корпусом автомобиля

недопустимо существенное увеличение длинны сенсорного провода

для предотвращения ложных срабатываний сенсора рекомендуется прокладывать сенсорный провод отдельно от других проводов

Выход из режима Anti-Hi-Jack осуществляется нажатием педали тормоза и последующим касанием сенсора в любой момент до окончательной остановки двигателя, либо снятием с охраны через 10 секунд после окончательной остановки двигателя.

В течение 10-ти секунд после глушения двигателя снять с охраны иммобилайзер Сфинкс 1.7m невозможно!